污染事故處理程序

- 懷疑輻射實驗室之室內有污染之可能性時，請先確認自身是否有遭受污染，若有請立即實施除污。

- 若確認有污染之事故時，請立即確認污染範圍（例：桌面或地面），若為小範圍之污染範圍或低污染劑量之污染時，則應立即自行除污，若需相關單位或人員協助之際，請撥輻射防護相關之緊急聯絡電話。

- 若懷疑污染為大範圍或高污染劑量或有擴大之慮時，請立即啟動警報器，並通知警衛室（分機：1306）啟動本校緊急應變系統，並向輻射防護人員或輻射防護業務管理人員詳述事故發生狀況。。

- 其他與主管機關相關之注意事項：

- 於下列事故發生時，應採取必要措施，並由輻射防護人員或輻射防護業務管理人員立即通知主管機關原子能委員會：

（1）人員接受之劑量，超過游離輻射防護安全標準之規定者（50 mSV/y）。

（2）輻射工作場所以外地區之輻射強度或水中、空氣中或污水下水道中所含放射性物質之濃度，超過游離輻射防護安全標準之規定者。

（3）放射性物質遺失或遭竊者。

（4）其他經主管機關指定之重大輻射事故。

- 於前項事故發生後，除應依相關規定負責清理外，並應依規定實施調查、分析、記錄。並應於事故發生日起或自知悉之日起三十日內，輻射防護人員或輻射防護業務管理人員需向主管機關原子能委員會提出報告。報告中應載明下列事項：

（1）含人、事、時、地、物之事故描述。

（2）事故原因分析。

（3）輻射影響評估。

（4）事故處理經過、善後措施及偵測紀錄。

（5）檢討改善及防範措施。

（6）其他經主管機關指定之事項。

- 於事故發生時，除採取必要之防護措施外，非經原子能委員會核准，不得移動或破壞現場。

輻射防護相關之緊急聯絡電話表：

| 校內單位 | 警衛室 | 分機：1306 |
| --- | --- | --- |
|  | 輻射防護人員（謝坤叡） | 分機：2710 (0939590428) |
|  | 輻射防護業務管理人員（潘巨展） | 分機：1553 (0937977384) |
|  | 環安中心組長（常亞東） | 分機：1551 |
|  | 衛保組 | 分機：1208 |
| 區域醫院 | 慈濟醫院 | （03）856-1825 |
|  | 署立花蓮醫院 | （03）835-8141 |
|  | 門諾醫院 | （03）824-1234 |
| 主管機關 | 行政院原子能委員會 | （02）2232-2212 |
|  | 原子能委員會核能研究所保健物理組 | （02）2365-1717轉7606 （03）471-1400轉7606 |
|  | 原子能委員會核安監管中心24小時通報專線 | （02）8231-7250 0800-088-928 |