慈濟大學放射性物質作業場所火災處理程序

一、目的

爲強化放射性物質作業場所火災事故發生時之應變處理能力，本校特訂定「放射性物質作業場所火災處理程序」，俾於火災事故發生時有所依循。

二、適用範圍

主要為本校密封及非密封放射性物質之作業場所，可發生游離輻射設備之作業場所不適用本處理程序。

三、平時整備

指定之輻射防護人員或輻射防護業務管理人員應執行下列事項：

- 放射性物質作業場所應明確標示放射性物質位置、數量，並建立物質安全資料表。

- 各實驗室採購放射性物質時，應請製造廠商提供火災事故處理應注意事項，提交輻射防護業務管理人員，並納入處理程序。若使用之放射性物質具備高度易燃性、爆炸性、腐蝕性時，應提報輻射防護委員會審議許可後，方得購入，並需提供火災事故處理特別應注意事項，並納入處理程序。

- 定期或配合其他事故之消防演練實施放射性物質作業場所火災事故處理訓練及演練。

- 放射性物質作業場所火災處理程序應納入輻射防護計畫，並適時更新。

- 定期執行放射性物質料帳清點，並加強自主管理。

四、作業程序

- 放射性物質作業場所發生火災時，應立即參考物質安全資料表進行滅火及火災控制，並通報指定之輻射防護人員或輻射防護業務管理人員前來處理。

- 災害未達放射性物質存放處時，應迅速將放射性物質連同屏蔽移至安全地區，並派人看守。

- 若災害已達放射性物質存放處，應迅速將現場空調通風系統關閉，採取適當方法撲滅火災。若災害已無法控制，應立即通知相關人員撤離現場，進行場所管制，禁止非工作人員接近。

- 請求消防單位支援時，若有放射性物質仍未移至安全地區，應提醒抵達現場之消防人員有關輻射相關資訊，例如放射性物質位置、放射性物質外觀。

- 火災經撲滅後，輻射防護人員、輻射防護業務管理人員或設施經營者委託合格輻射偵測業者應對現場、放射性物質及屏蔽進行偵檢，檢查放射性物質有無洩漏，確定輻射強度，劃定管制區。

- 若放射性物質有洩漏現象，輻射防護人員或輻射防護業務管理人員應採取適當措施，阻止或減緩放射性物質洩漏，防止污染面積擴大，並對放射性物質作適當之處理，必要時，進行污染地區或污染物去污，污染廢棄物集中處理。

- 放射性物質作業場所於火災後，造成作業場所屏蔽或防止輻射洩漏設施損壞，有輻射安全之虞時，應於火災發生後24小時內向原能會通報。

五、輻射防護人員與輻射防護業務管理人員名冊及聯絡電話：

|  | 姓名 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- |
| 輻射防護人員 | 謝坤叡 | 分機：2710 |
| 輻射防護業務管理人員 | 潘巨展 | 分機：1553 |
| 環安組組長 | 常亞東 | 分機：1551 |

原子能委員會核安監管中心24小時通報專線：02-82317250

0800-088-928