攪拌機安全標準作業程序(範本)

設備名稱：攪拌機

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：材料

使用器具：不鏽鋼鍋

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

一、工作步驟：

1.作業前：

(1)檢查電源。

(2)將不鏽鋼鍋置於攪拌機之攪拌位置，並檢查所以轉軸接點螺絲是否有鬆脫狀況。

(3)將欲攪拌之物品放入鍋中。

(4)關上安全防護網(罩)。

(5)作業人員請注意散漫頭髮、寬鬆衣物或其他配件(袖子、圍巾或領帶等)，有捲入之危險。

(6)啟動電源開始攪拌。

2.作業中：

(1)專心操作並配戴防護器具。

(2)操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區。

(3)儀器作動攪拌中，嚴禁打開安全防護網(罩)，阻擋或將手伸入攪拌區域拿取、加入物品。

3.作業後：

(1)使用完畢後，先關閉電源。

(2)待攪拌機停止運轉後，才可打開安全防護網(罩)。

(3)將不鏽鋼鍋取出攪拌區，才可拿取物品。

(4)攪拌鍋及攪拌器確實清洗乾淨。

(5)使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位。

二、事故處理：

(1) 通知實驗負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。