小型滅菌鍋安全標準作業程序(範本)

設備名稱：小型滅菌鍋

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：實驗前、後的藥品及器材

使用器具：內鍋

防護器具：實驗衣、護目鏡及隔熱手套

一、工作步驟：

1. 作業前：

(1) 檢查電源及確認內鍋水是否足夠

(2) 檢查手動排氣閥是否關閉

(3) 將欲滅菌之物品放入內鍋，並確實關閉滅菌鍋

(4) 設定滅菌溫度、時間之後起動滅菌鍵，開始滅菌

2. 作業中：

(1) 專心操作並配戴防護器具

(2) 操作人員嚴禁嬉戲

(3) 注意是否確實關閉滅菌鍋及手動排氣閥

(4) 打開手動排氣閥，排除內鍋蒸氣，直至內鍋壓力回到0kg為止

(5) 如滅菌物品為液體時，滅菌完成後關閉電源使其自然排氣洩壓，不可使用手動快速排氣，否則會易造成滅菌液體飛濺噴灑。

(6) 關閉手動排氣閥

(7) 設定烘乾時間

(8) 啟動烘乾鍵，開始烘乾

3. 作業後：

(1) 取出滅菌的物品，關閉電源

(2) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。