研磨機安全標準作業程序(範本)

設備名稱：研磨機(砂輪機)

作業方式：個人作業

處理物品：研磨加工物

防護器具：安全眼鏡或防護面罩

一、工作步驟：

1.工作前：

(1)確定電源裝置及斷電安全裝置能正常動作。

(2)確認研磨輪(片)無破裂。

(3)確實固定研磨輪。

(4)調整研磨輪(片)與護罩之間隙小於10毫米；工作支架與研磨輪之間隙

小於3毫米。

(5)確認護罩及安全眼鏡(防護面罩)無破裂。

(6)確認吸塵功能正常並清理過濾網。

2.工作中：

(1)專心操作並配戴防護器具。

(2)工件握持要穩固，小心研磨。

(3)嚴禁操作人員戴手套。

3.工作後：

(1)關閉機具電源開關。

(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位。

二、事故處理：

(1)通知實驗負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心。

(2)受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3)機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。