落地式高速離心機安全標準作業程序(範本)

設備名稱：落地式高速離心機

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：離心樣品

使用器具：離心管

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

一、工作步驟：

1. 作業前：

(1) 檢查電源。

(2) 將欲離心之樣品對角放入離心機(離心管對角重量勿差距太大)。

(3) 離心管壁如出現裂痕，請勿再使用。

(4) 離心之樣品請裝至八分滿。

(5) 設定溫度與轉速，如有管蓋與螺絲應鎖緊，再開始使用離心機。

2. 作業中：

(1) 專心操作並配戴防護器具。

(2) 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區。

(3) 儀器作動旋轉中，嚴禁以手阻擋旋轉或抽取離心管。

3. 作業後：

(1) 使用完畢後，先關閉電源。

(2) 待離心機停止運轉才可拿取離心管。

(3) 離心管確實清洗乾淨。

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系辦公室、警衛室、環安中心

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。