酒精燈安全標準作業程序(範本)

設備名稱：酒精燈

作業方式：個人作業

處理物品：加熱、滅菌

使用器具：

防護器具：實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套

一、工作步驟：

1. 作業前：

(1)使用前應仔細檢查，如發現燈口處有缺口或有裂痕時，不可點用，應立即更換。

(2)加添酒精時，必須先熄滅燈焰後，以漏斗為之，且只能添至八分滿，亦不可少於三分之一。

(3)點燃以前，應確知燈體外沒有溢出酒精。

2. 作業中：

(1)點燃前，應先取下燈罩，立置於桌上，然後點燃打火機，以水平方向接近燈蕊。

(2)使用中，應注意酒精存量，如有少於三分之一時，立即更換。

(3)使用中，應時刻留意燈體溫度，如燈體發熱，立即熄滅停用。

(4)使用中，如需將燈體移高時，應使用鐵架，不可以書籍或木塊

等物墊高。

(5)切忌以一盞酒精燈，去引燃另一盞酒精燈。

(6)不可將酒精燈放置實驗桌邊緣。

(7)如有酒精溢出燈外，應立即拭去，如果外溢之酒精引起燃燒，應立即以濕布或滅火毯蓋熄，切不可驚慌失措。

3. 作業後：

(1)使用完畢，以燈罩罩上並確認火熄滅。

(2)將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位。

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心 。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。