高壓滅菌鍋安全標準作業程序(範本)

設備名稱：高壓滅菌鍋

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：實驗前、後的藥品及器材

使用器具：內鍋

防護器具：實驗衣、護目鏡及隔熱手套

一、工作步驟：

1. 工作前：

(1)檢查電源，並將釜內鐵籃取出確認內鍋水是否足夠（添加去離子水至高於底蓋5cm，加水前須將出水口關閉）。

(2)檢查手動排氣閥是否關閉及檢查出水口與出氣口有無關閉。

(3)將需要滅菌之物品放入鐵籃中後再放入釜內，鐵籃提把需下壓，並確實將滅菌釜蓋子推回後轉緊。

(4) 檢查面板之功能調整需在STER狀態，且旋鈕需設定好滅菌溫度(℃)、時間(min)之後起動滅菌鍵，開始滅菌。

2. 工作中：

(1)專心操作並配戴防護器具。

(2)操作人員嚴禁嬉戲。

(3)注意是否確實關閉滅菌鍋及手動排氣閥。

3. 工作後：

(1)打開手動排氣閥，排除內鍋蒸氣，直至內鍋壓力回到0kg為止。

(2)滅菌物品為液體時，滅菌完成後關閉電源使其自然排氣洩壓，不可使用手動快速排氣，否則會易造成滅菌液體飛濺噴灑。

(3)將蓋子旋開，且身體與臉部不可靠近釜口，避免遭蒸氣燙傷。

(4)戴上棉質手套取出物品且將蓋子推回但不閉上。

(5)取出滅菌的物品，關閉電源。

二、事故處理：

(1) 通知實驗負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。