切割機安全標準作業程序(範本)

設備名稱：切割機

作業方式：個人作業

處理物品：金屬加工物

使用器具：附設固定夾及活動扳手

防護器具：護目鏡及防塵口罩

一、工作步驟：

1.工作前：

(1)檢查電氣及機械設備是否不正常

(2)調整裁切角度並以固定夾固定加工物

2.工作中：

(1)專心操作並配戴防護器具

(2)手握把手同時按保險鈕及啟動開關

(3)注意機具前方勿放置易燃物或電氣設備

(4)以適當速度裁切並於截斷加工物後同時鬆開保險鈕及啟動開關

3.工作後：

(1)關閉機具電源開關並下壓固定活動插枵

(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

二、事故處理：

(1) 通知實驗負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。